皮带张力仪器的测量原理；

把测量头装在皮带上，并且利用旋钮将钳头拧紧，这样皮带通过由一个铁砧和两个支柱定义的已知角度发生偏离，负荷施加于钳口，就产生一个与皮带张力成正比的电压信号，通过测量负荷单元产生的电压大小就能准确给出皮带的张力值。